## Slide 1: GUI APLIKACIJA ZA REGULACIJU BRZINE DC POGONA
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Katarina Kecojević
Miloš Dedović
Doc. Dr Martin Ćalasan
Budva, maj 2019. godine

## Slide 2
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
Električni pogon je industrijski sistem koji obavlja konverziju električne u mehaničku energiju, ili obrnuto.
Električni pogon je sistem koji je sačinjen od: električnog motora, energetskog pretvarača, mehaničkog prenosnika i upravljačke strukture.
Kod regulisanih električnih pogona kao motor najčešće se koristi DC motor.

## Slide 3
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
Mašina jednosmjerne struje
Mašina jednosmjerne struje je
najjednostavnija mašina
sastavljena od statora
sa istaknutim polovima i
cilindričnog rotora.

## Slide 4
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
Mehanička karakteristika DC motora (zavisnost
momenta od brzine obrtanja) je sljedeća:

## Slide 5
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
Posmatrajući mehaničku karakteristiku, zaključuje se na koje se sve načine može regulisati brzina DC motora. A oni su sljedeći:
Promjenom napona napajanja armature
Promjenom otpornosti armature
Promjenom fluksa

## Slide 6
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
Regulacija brzine promjenom napona armature
Ukoliko se smanji napon armature brzina praznog hoda
i polazni moment će se takođe smanjiti.

## Slide 7
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
2) Regulacija brzine promjenom otpornosti armature
Ukoliko se u kolo armature doda otpor, to neće uticati na brzinu praznog hoda, ali će se polazni moment smanjiti.

## Slide 8
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona
3) Regulacija brzine promjenom fluksa
Brzina je obrnuto srazmjerna fluksu pobude. Mogu se postići brzine veće od nominalne!

## Slide 9
K. Kecojević
M. Dedović
M. Ćalasan
Gui aplikacija za regulaciju brzine DC pogona

## Slide 10: GUI APLIKACIJA ZA REGULACIJU BRZINE DC POGONA
Elektrotehnički fakultet
Podgorica
Katarina Kecojević
Miloš Dedović
Doc. Dr Martin Ćalasan
HVALA NA PAŽNJI!
katarinakecojevic@gmail.com
milos.dedovic1997@gmail.com
martinc@ucg.ac.me