## Slide 1: ESTIMACIJA PARAMETARA NELINEARNOG MODELA PREKIDAČKOG RELUKTANTNOG MOTORA POMOĆU METAHEURISTIČKIH ALGORITAMA
Mihailo Micev
Prof. dr Vladan Vujičić
Budva, maj 2019. godine

## Slide 2: Prekidački reluktantni motor – dobre i loše osobine
Dobre osobine | Loše osobine
Moment inercije rotora je mali zbog nepostojanja namotaja -> moguće je ostvariti nagle promjene brzine. Odsustvo stalnih magneta -> moguće je ostvariti rad u širokom dijapazonu brzina. Međusobne induktivnosti faza se mogu zanemariti -> vrijednost struje u jednoj fazi nema uticaja na vrijednosti struje u drugim fazama. | Izražena talasnost momenta koja je prouzrokovana istaknutom strukturom statora i rotora. Otežano modelovanje motora – posljedica nelinearnosti. (!!!)

## Slide 3: Problem modelovanja motora
Usljed istaknute strukture statora i rotora, u normalnom režimu rada magnetski materijal od kojeg je napravljen motor često ulazi u zasićenje.
Adekvatno modelovanje motora podrazumijeva uzimanje u obzir zasićenja, posebno onog koje se javlja na ivicama polova statora i rotora.
Stepen zasićenja zavisi od međusobnog položaja rotora i statora.

## Slide 4
Radom u zasićenju se povećava snaga motora, ali induktivnost faze je tada funkcija ne samo pozicije rotora, već i struje.
Tipične fluks – struja karakteristike za različite pozicije rotora su date na sljedećoj slici.
neusaglašena pozicija
usaglašena pozicija
i
ψ

## Slide 5
Modeli prekidačkog reluktantnog motora
Utvrđivanje fluks – struja karakteristika
Matematički opis fluks – struja krivih
Analitički modeli zasnovani na analizi magnetskog kola motora
Utvrđivanje pomoću FEM-a
Utvrđivanje eksperimentalnim putem

## Slide 6: Model motora zasnovan na inverzibilnoj funkciji momenta
Jedinstveni matematički model motora, koji je korišćen u ovom radu, bazira se na inverzibilnoj funkciji momenta.
Moguće je izraziti moment u funkciji pozicije i struje, ali i struju u funkciji momenta i pozicije (otuda izraz inverzibilna).
Model se definiše pomoću 5 parametara čija estimacija predstavlja cilj ovoga rada.

## Slide 7: Primjena metaheurističkih algoritama u estimaciji nepoznatih parametara
Estimacija nepoznatih parametara modela je izvršena pomoću 2 pomenuta metaheuristička algoritma – GWO i DE.
Da bi se primjenili pomenuti algoritmi neophodno je definisati funkciju cilja:
Miz je izračunati moment (koristeći pomenuti model), a Mmj je moment koji je dobijen eksperimentalnim putem.

## Slide 8: Rezultati simulacija – tabelarno
Parametri estimirani pomoću meheurističkih algoritama se neznatno razlikuju od parametara modela koji su predloženi u originalnom radu, ali to dovodi do boljih rezultata (manje vrijednosti funkcije cilja).
Sa aspekta vremena izvršavanja, GWO algoritam je nešto brži od DE algoritma.

## Slide 9: Rezultati simulacija – grafički (GWO algoritam)
Izmjerene i proračunate statičke karakteristike dobijene pomoću GWO algoritma
Izmjerene i proračunate fluks - struja karakteristike dobijene pomoću GWO algoritma

## Slide 10: Rezultati simulacija – grafički (DE algoritam)
Izmjerene i proračunate statičke karakteristike dobijene pomoću DE algoritma
Izmjerene i proračunate fluks - struja karakteristike dobijene pomoću DE algoritma

## Slide 11
HVALA NA PAŽNJI!