## Slide 1: OPTIMALNI DISPEČING TERMOELEKTRANA PRIMJENOM MJEŠOVITOG CJELOBROJNOG LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Autori:
Senida Grbović, dipl.el.ing
Ilija Vujošević, prof. Emeritus dr.
Zoran Miljanić, prof.dr

## Slide 2: Uvod
Kratkoročno planiranje rada elektrana nekad i sad;
Mješovito cjelobrojno linearno programiranje;
Funkcija cilja;
Tehnička ograničenja rada termoelektrana;

## Slide 3: Formulacija problema
Funkcija cilja jeste maksimizacija prihoda, odnosno minimizacija troška elektroprivrednog preduzeća:
gdje je:
() - prhod od prodaje na berzi električne energije;
-trošak kupovine na berzi električne energije;
-suma varijabilnih troškova termo jedinica;
-troškovi pokretanja termo jedinica;

## Slide 4
Posmatraju se 2 scenarija:
Scenario 1: Scenario 2:
vektor čiji su elementi broj sati za koji su jedinice radile neposredno prije početka planiranog perioda;
vektor čiji su elementi broj sati za koji su jedinice radile neposredno prije početka planiranog perioda;

## Slide 5: ANALIZA REZULTATA OPTIMIZACIJE
Posmatra se sistem od 3 termoelektrane sa sljedećim karakteristikama:
jedinica | 1 | 2 | 3
[MW] | 125 | 160 | 215
[MW] | 70 | 110 | 145
[MW/MW] | 70/100 | 110/125 | 145/160
[MW/MW] | 100/115 | 125/145 | 160/195
[MW/MW] | 115/125 | 145/160 | 195/215
[h] | 5 | 8 | 6
[h] | 3 | 4 | 2
[MW/h] | 40 | 50 | 70
[MW/h] | 45 | 60 | 45
[MW/h] | 95 | 140 | 170
[MW/h] | 100 | 125 | 160
jedinica | 1 | 2 | 3
 | 125 | 160 | 215
 | 70 | 110 | 145
 | 70/100 | 110/125 | 145/160
 | 100/115 | 125/145 | 160/195
 | 115/125 | 145/160 | 195/215
 | 5 | 8 | 6
 | 3 | 4 | 2
 | 40 | 50 | 70
 | 45 | 60 | 45
 | 95 | 140 | 170
 | 100 | 125 | 160

## Slide 6: Cijena električne energije na berzi
[h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[€/MWh] | 36 | 31.8 | 30 | 28.25 | 28 | 26.5 | 26 | 28 | 28.6 | 25 | 20 | 20.32
[MWh] | 300 | 290 | 280 | 260 | 220 | 280 | 285 | 320 | 340 | 350 | 355 | 355
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 36 | 31.8 | 30 | 28.25 | 28 | 26.5 | 26 | 28 | 28.6 | 25 | 20 | 20.32
 | 300 | 290 | 280 | 260 | 220 | 280 | 285 | 320 | 340 | 350 | 355 | 355
[h] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[€/MWh] | 19 | 24.51 | 21.93 | 21.05 | 20.78 | 27.1 | 38.9 | 46 | 46.85 | 48.05 | 47.45 | 42
[MWh] | 285 | 386 | 270 | 280 | 290 | 300 | 330 | 370 | 400 | 350 | 330 | 300
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 | 19 | 24.51 | 21.93 | 21.05 | 20.78 | 27.1 | 38.9 | 46 | 46.85 | 48.05 | 47.45 | 42
 | 285 | 386 | 270 | 280 | 290 | 300 | 330 | 370 | 400 | 350 | 330 | 300

## Slide 7: Scenario 1:

## Slide 8: Scenario 2:

## Slide 9: ZAKLJUČAK
Proračun je izvršen u programskom paketu MATLAB, a s obzirom na veliki broj binarnih varijabli, korišćena je MILP (Mixed-integer linear programming) tehnika, odnosno tehnika mješovitog cjelobrojnog linearnog programiranja.
Optimizacija je pokazala da elektroprivredno preduzeće može ostvariti profit tako što će kupovati u satima kada je cijena električne energije na berzi niska, a prodavati kada je cijena visoka. Dat je grafički prikaz za dva slučaja, koji jasno ukazuju na prednosti optimizacije MILP metodom.

## Slide 10: Pitanja za diskusiju:
Koja je prednost upotrebe mješovitog cjelobrojnog linearnog programiranja za optimalni dispečing elektrane u odnosu na druge metode poznate u literaturi?
Kako je u Kratkom sadržaju navedeno "Zahvaljujući razvijenom programu, elektroprivredno preduzeće dobro planira proizvodnju, uvoz i izvoz, što se pozitivno odražava na profit samog preduzeća." da li to znači da se pomenuti metod, baziran na mješovitom cjelobrojnom linearnom programiranju, koristi u praksi?

## Slide 11: HVALA NA PAŽNJI!