## Slide 1: KRATKOROČNA PROGNOZA ADEKVATNOSTI ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA CRNE GORE KAO REZULTAT PROJEKTA CROSSBOW
Autori: Biljana Ivanović datum i mjesto:
Nina Damjanović 17.05.2019. Budva
Verica Martinović

## Slide 2: HORIZONT 2020
- budžet 80 milijardi eura (Evropska Komisija);
- Trajanje programa: 2014-2020. godine;
- Bespovratni fondovi za inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu;
- pozivi su otvoreni za projekte širom svijeta.

## Slide 3: CROSSBOW - PREGLED
8 Proizvoda
CROSSBOW Regionalni Operativni Centar
CROSSBOW OI Regionalni Koordinacioni Centar
CROSSBOW upravljivi hibridni OI
CROSSBOW Regionalni centri za koordinaciju
skladišta el. energije
CROSSBOW Virtualna postrojenja za
skladištenje električne energije
CROSSBOW WAMAS sistemi
CROSSBOW platforma za upravljanje potrošnjom (DSM)
CROSSBOW definisanje tržišta električne energije na veliko i
tržišta za pomoćne usluge
13
Država
Austrija
FYROM
Slovenija
Hrvatska
Crna Gora
UK
Srbija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Njemačka
Grčka
Rumunija
Španija
H2020
48 mjeseci
trajanje
3197 PMs
Novembar 2017
početak
22 M€
budžet
9 ispitivačkih grupa
(HLUs)
HLU1 REGIONALNI OPERATIVNI CENTAR
HLU2 PREKOGRANIČNO UPRAVLJANJE OI
HLU3 PREKOGRANIČNO SKLADIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OI
HLU4 DISTRIBUTIVNE JEDINICE ZA SKLADIŠTENJE EL. E. U CILJU
KONTROLE STABILNOSTI I KVALITETA
HLU5 VIRTUALNE JEDINICE ZA SKLADIŠTENJE
HLU6 UPRAVLJANJE POTROŠNJOM (DSM)
HLU7 UPRAVLJIVI HIBRIDNI OI
HLU8 KOOPERATIVNO VLASNIŠTVO NAD FLEKSIBILNIM SREDSTVIMA
HLU9 INTERNACIONALNO TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA
VELIKO I TRŽIŠTE ZA POMOĆNE USLUGE

## Slide 4: CROSSBOW - PREGLED
LCE-04-a
Tehnologije za prenos el. energije i upravljanje obnovljivim izvorima el.energije
LCE-04-b Nova rješenja za skladištenje energije
LCE-04-C Komunikacija / ICT tehnologija / alati za upravljanje
CROSSBOW definisanje tržišta električne energije na veliko i tržišta pomoćnih usluga
HLU 1
CROSSBOW WAMAS sistemi
LCE-04-d
Tržište električne energije
CROSSBOW Regionalni operativni centri
CROSSBOW RES Regionalni koordinacioni centar
CROSSBOW Regionalni centri za skladištenje električne energije
CROSSBOW Virtuelna postrojenja za skladištenje električne energije
CROSSBOW upravljivi hibridni RES
CROSSBOW platforma za upravljanje potrošnjom (DSM)
HLU 2
HLU 3
HLU 4
HLU 5
HLU 6
HLU 7
HLU 8
HLU 9
Svaki proizvod ima vodeću ulogu u određenom HLU
Neke ispitivačke grupe imaju indirektan uticaj na određene proizvode
HLU 1
kratkoročna prognoza adekvatnosti

## Slide 5: ADEKVATNOST SISTEMA
METODE ZA PROGNOZU ADEKVATNOSTI
determinističke
probabilističke
Razmatra samo nekoliko rezultata zasniovanih na kriterijumima analize
Daje jednaku težinu svakom krajnjem rezultatu
Zanemaruje međuzavisnost ulaznih podataka i uticaj različitih ulaznih podataka
Nemoguće je razmotriti kombinacije proizvodnih resursa kao što su vjetar ili voda sa kvarovima u proizvodnim objektima dalekovodima.
Nema ograničenja u izboru scenarija i nepredviđenih okolnosti
Dodjeljivanje različite težine svakom slučaju
Bolje oslikavanje stohastične prirode elektreonergetskog sistema i omogućavanje kvalitetnijeg modelovanja nesigurnosti

## Slide 6: PROBABILISTČKI MODELOVANJE ADEKVATNOSTI
LOLP – Loss of Load probability – vjerovatnoća da raspoloživost ukupnog kapaciteta neće biti dovoljna da se podmire potrebe konzuma u jednom času;
SAI – System Adequacy Index:
SAI = 1-LOLP

## Slide 7: PROBABILISTIČKO MODELOVANJE PROIZVODNJE MARKOVLJEV MODEL
u pogonu
van pogona
Jednostavan probabilistički model
Parametri koji opisuju pomenuta generatorska stanja su brzina isključenja (λ) i uključenja (µ):
Kratkoročno stanje adekvatnosti može se izračunati pomoću koeficijenata:
*
q
Notes: NE POSTOJI IZVOR ENERGIJE KOJI JE 100% POUZDAN. NEPREDVIĐENI ISPADI KONVENCIONALNIH JEDINICA ZAHTIJEVAJU PROBABILISTIČKI PRISTUP U PROGNOZI

## Slide 8: MODEL PROIZVODNJE
Prognoza adekvatnosti EES Crne Gore (1.12.2018-7.12.2018.) PROMESA
Proračun koeficijenta q – vjerovatnoća da generatorske jedinice da neće zadovoljiti potrebe konzuma
M=(1-q)*

## Slide 9: MODEL POTROŠNJE
- RESIDUAL LOAD = LOAD FORECAST - RENEWABLES
σ (L)= 2% - 5%

## Slide 10: MODEL IZBALANSIRANOSTI SISTEMA
Konvolucija funkcije proizvodnje i funkcije potrošnje

## Slide 11: ADEKVATNOST EES CRNE GORE

## Slide 12: ZAKLJUČAK
Sa sve većom integracijom OI probabilistički metodi
Rezultat projekta CROSSBOW PROMESA
Markovljev model (ESO) :
    Visoke penetracije OI;
    Najjednostavniji probabilistički metod;
    Izlazni podaci: numeričke vrijednosti adekvatnosti sistema;
    Bolje oslikavanje stohastičke prirode sistema.

## Slide 13: Pitanja za diskusiju:
1. Koja su ograničenja Markovljevog modela stanja za modelovanje proizvodnje generatora?
2. Koje druge probabilističke metode se mogu primijeniti za procjenu adekvatnosti sistema?

## Slide 14: HVALA NA PAŽNJI!