## Slide 1: UTICAJ PODMORSKOG KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA PROMJENU CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA BALKANU
Pavle Grbović, Alpiq Energy SE
Zoran Miljanić, Elektrotehnički fakultet Podgorica
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE

## Slide 2: GLAVNE KARAKTERISTIKE MODELOVANIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Chart: Proizvodnja po mjesecima u GWh Crna Gora
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Termo | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Akum. | 145.0704 | 118.6861 | 81.1054 | 58.7309 | 31.4058 | 66.421 | 97.6348 | 75.1584 | 28.4811 | 90.135 | 85.3331 | 84.8365
Dotok | 75.9997 | 78.9998 | 126.0007 | 147.0007 | 100.9995 | 28 | 5 | 0 | 10 | 48.0004 | 113.9997 | 131.0011
Elektrane koje proizvode u sklopu sistema Crne Gore:
HE Piva (342 MW)
HE Perućica (307 MW)
TE Pljevlja (210 MW)
VE Krnovo (72 MW)
VE Možura (48 MW)
Veliki broj malih hidroelektrana….

## Slide 3: GLAVNE KARAKTERISTIKE MODELOVANIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Chart: Proizvodnja po mjesecima u GWh Srbija
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Termo | 2714 | 2532 | 2704 | 2076 | 2224 | 2111 | 1917 | 2519 | 2387 | 2580 | 2424 | 2660
Dotok | 793 | 845 | 986 | 978 | 1005 | 801 | 638 | 597 | 573 | 680 | 766 | 784
Akum. | 140 | 140 | 168 | 172 | 161 | 135 | 112 | 97 | 94 | 120 | 127 | 134
Elektrane koje proizvode u sklopu sistema Srbije:
HE Đerdap 1 i 2 (1369 MW)
Drimsko-Limske hidroelektrane (1358 MW)
Vlasinske hidroelektrane i HE Pirot (230 MW)
TE Nikola Tesla (2787 MW)
TE Kostolac (921 MW)
TE Kolubara (110 MW)
TE Morava (125 MW)

## Slide 4: GLAVNE KARAKTERISTIKE MODELOVANIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Sistemi koji funkcionišu u sklopu sistema Bosne i Hercegovine:
ERS Trebinje (TE Gacko 300 MW, TE Ugljevik 300 MW, HE Višegrad 315 MW, HE Trebinje 190 MW, HE Dubrovnik 110 MW, HE Bočac)
EPHZHB Mostar (HE Mostar 72 MW, HE Mostarsko Blato 60 MW, HE Rama, RHE Čapljina 440 MW, He Jajce 78 MW)
EPBiH Sarajevo (Jablanica 180 MW, Grabovica 114 MW , Slalakovac 210 MW, TE Tuzla 715 MW i TE Kakanj 450 MW )
Chart: Proizvodnja po mjesecimau GWh Bosna i Hercegovina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Termo | 1139.2144 | 1065.1764 | 1005.4848 | 906.7869 | 960.2724 | 915.9265 | 983.8222 | 1092.3298 | 671.3708 | 901.8064 | 1089.9244 | 1120.3135
Dotok | 294 | 321 | 398 | 373 | 335 | 202 | 178 | 159 | 165 | 177 | 251 | 298
Akum. | 202 | 168 | 61 | 67 | 67 | 99 | 60 | 80 | 67 | 78 | 113 | 109

## Slide 5: GLAVNE KARAKTERISTIKE MODELOVANIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Elektrane koje proizvode u sklopu sistema Albanije:
HE Fierze 500 MW
HE Komani 600 MW
Vau i Dejes 250 MW
Chart: Albanija proizvodnja po mjesecima u GWh
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Akum. | 525 | 533 | 617 | 544 | 595 | 475 | 353 | 332 | 282 | 326 | 407 | 503

## Slide 6: GLAVNE KARAKTERISTIKE MODELOVANIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Elektrane koje proizvode u sklopu sistema Makedonije:
TE Bitola 700 MW
TE Oslomej 125 MW
HE Kozjak 82 MW
HE Sveta Petka 36 MW
HE Vrutok 165 MW
HE Raven 21 MW
HE Vrben 13 MW
HE Špilje 84 MW
HE Globočica 42 MW
Chart: Makedonija proizvodnja po mjesecima u GWh
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Termo | 439 | 353 | 292 | 100 | 100 | 126 | 163 | 196 | 190 | 295 | 380 | 439
Hidro | 180 | 128 | 77 | 101 | 87 | 86 | 49 | 40 | 47 | 56 | 134 | 178

## Slide 7: ZONSKA ANALIZA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Optimizacija tržišta električne energije se može klasifikovati kao višedimenzionalna optimizacija koju je potrebno riješiti nekom od metoda nelinearnog programiranja
“ZONAL MARKET ANALYSIS “, Ventyx an ABB company
Softver sadrži podatke o preko 1000 elektrana i oko 30 parametara po svakoj elektrani.
Potrebno je unijeti potrošnju, prekogranične prenosne kapacitete, cijene za period 2019 – 2025. za zemlje koje nisu modelovene i sl. u satnoj rezoluciji.
Najprije je potrebno izračunati marginalne cijene pojedinačnih zemalja
Nakon proračuna marginalnih cijena zemalja ili regiona koji se analiziraju, softver funkcioniše po principu “Market coupling“

## Slide 8: FUNDAMENTI KOJI UTIČU NA REZULTATE SIMULACIJE
Kapacitet OIEE u Italiji se od 2010. do danas povećao za oko 20 000 MW
TE na Balkanu se ili gase ili smanjuju broj radnih sati godišnje
Smanjenje kapaciteta kabla sa 1200 MW na 600 MW
Chart: IT_CSUD - HUPX
| 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 | 2013 Q4 | 2014 Q1 | 2014 Q2 | 2014 Q3 | 2014 Q4 | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 | 2016 Q1 | 2016 Q2 | 2016 Q3 | 2016 Q4 | 2017 Q1 | 2017 Q2 | 2017 Q3 | 2017 Q4 | 2018 Q1 | 2018 Q2 | 2018 Q3 | 2018 Q4 | 2019 Q1
IT_CSUD - HUPX | 24.2873 | 11.1465 | 13.1967 | 13.0847 | 19.5392 | 19.9443 | 17.565 | 28.488 | 28.1385 | 19.3539 | 17.148 | 23.4054 | 18.6901 | 14.0147 | 13.3441 | 5.6088 | 10.0758 | 12.4944 | 12.1208 | 16.4558 | 11.9167 | 9.2171 | 8.0564 | 10.5231 | 5.8777 | 8.4721 | 0.77393 | 5.272 | 3.3972 | 12.5761 | 15.278 | 15.754 | 12.5261 | 5.8984 | 5.5044

## Slide 9: GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA OPTIMIZACIJE
Chart: Tok energije ME - > IT [MW]
| 43647 | 43678 | 43709 | 43739 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983
Tok ME- IT [MW] | 360.8088 | 257.8594 | 242.6875 | 297.8072 | 311.4654 | 344.9428 | 238.0652 | 241.0022 | 419.4973 | 320.4128 | 419.0714 | 450.7779
Chart: Tok BA -> ME [MW]
| Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021
Bez kabla [MW] | 94.3463 | 82.2141 | 24.6402 | 57.8883 | 6.306 | 26.6952 | 84.6022 | 36.9798 | 17.5544 | 55.4995 | 27.5451 | 60.256 | 61.2597 | 86.182 | 16.2953 | 13.7308 | 22.9836 | 54.5224 | 77.1006 | 41.3631 | 18.2203 | 40.7028 | 56.9527 | 77.0771 | 72.2762 | 68.9685 | 39.5587 | 23.8561 | 42.869 | 29.0755 | 94.7983 | 197.4705 | 94.5905 | 94.1289 | 80.7718 | 126.6301
Sa kablom [MW] | 94.3463 | 82.2141 | 24.6402 | 57.8883 | 6.306 | 26.6952 | 268.2502 | 148.3954 | 107.6576 | 161.0228 | 137.787 | 202.449 | 105.9326 | 106.3866 | 134.8431 | 98.0129 | 146.1836 | 203.6883 | 231.928 | 141.5323 | 103.8583 | 135.5452 | 143.674 | 171.8276 | 166.6269 | 137.9938 | 223.1733 | 123.8578 | 151.7034 | 230.5608 | 270.9037 | 206.9258 | 163.5107 | 197.4807 | 151.4847 | 183.9684
Chart: Tok RS - > ME [MW]
| Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021
Bez kabla [MW] | 52.779 | 34.7088 | 3.198 | 72.553 | 178.4045 | 62.4834 | 149.6076 | 250.5994 | 276.0743 | 138.2848 | 62.4001 | 73.3821 | 62.0107 | 45.1542 | 7.9084 | 0.0031553 | 169.7212 | 207.7014 | 164.5533 | 260.0828 | 314.9132 | 199.5294 | 72.3716 | 77.7555 | 97.3612 | 27.9826 | 7.9052 | 0.31997 | 151.7281 | 72.2807 | 177.0649 | 168.277 | 255.7518 | 186.0028 | 107.6468 | 89.6964
Sa kablom [MW] | 52.779 | 34.7088 | 3.198 | 72.553 | 178.4045 | 62.4834 | 325.5841 | 384.9183 | 394.4098 | 322.0649 | 243.5913 | 265.3459 | 185.9924 | 183.4715 | 283.4345 | 191.5449 | 360.7758 | 423.9341 | 451.9949 | 260.9177 | 256.4646 | 334.0077 | 218.0602 | 264.5515 | 224.517 | 171.6912 | 225.4332 | 168.8871 | 386.2641 | 334.7239 | 435.2189 | 245.672 | 263.3148 | 307.2082 | 208.028 | 237.0346

## Slide 10: ZAKLJUČAK
Cijena na HUPX berzi je značajno niža u profilu “offpeak“, ali u “peak“ profilu dolazi do drastične promjene u odnosu cijena i promjene toka energije.
Chart: HUPX - IT_CSUD 02.03.2019.
HUPX - IT_CSUD | -10.04 | -8.29 | -8.16 | -5.64 | -4.48 | -3.51 | -6.2 | -8.96 | -7.76 | -5.7 | 1.5494 | 4.0038 | 4.0093 | 4.757 | 5.62 | 8.27 | 5.4 | 3.37 | 2.39 | -2.86 | -4.93 | -1.5 | -2.38 | -6.28
Njie realno očekivati da će cijena na Balkanu biti veća za 5-10 €/MWh (na godišnjem nivou)
Smanjenje kapaciteta kabla, gašenje termo-elektrana na Balkanu i povećanje kapaciteta OIE u Italiji dovodi do približavanja cijena ova dva tržišta, a ujedno se smanjuje uticaj kabla na cijene u regionu.
Tokom ljetnjeg perioda tok energije u „peak“ profilu će biti usmjeren od Italije ka Crnoj Gori.
Kabl će imati značajan uticaj na promjenu tokova energije, ali ne toliko značajan uticaj na promjenu cijena (na godišnjem nivou)
Veću mogućnost zarade će imati OP u odnosu na proizvođače i trgovce kojima se margina zarade smanjuje usljed konstantnog približavanja cijena ova dva tržišta.

## Slide 11: PITANJA ZA DISKUSIJU
1. Prema datom opisu (poglavlje 3.1 početni parametri), EES Grčke nije modelovan. Na koji način je uvažen uticaj sistema Grčke na region, naročito imajući u vidu da je Grčka jedan od najvećih uvoznika i da neuvažavanje njenog uticaja može dovesti do značajnije greške u prognozi veleprodajnih cijena?
2. Da li je u simulacionom modelu tržišta angažovanje TE Pljevlja tržišno optimizovano (sa gašenjem elektrane u periodima sa višom tržišnom cijenom od proizvodnih troškova elektrane), ili se smatralo da će EPCG uvijek angažovati elektranu kada je raspoloživa (nevezano za prilike na tržištu)?
3.Posmatrajući dugoročno, potencijalnim ulaskom preostalih država Balkana u ETS mehanizam i, samim tim značajnim povećanjem proizvodnih troškova termoelektrana, u kojoj mjeri autori smatraju da može doći do promjene smjera razmjene na HVDC linku između Italije i Crne Gore?

## Slide 12
HVALA NA PAŽNJI!!!