## Slide 1: Balansiranje proizvodnje električne energije iz alternativnih obnovljivih izvora energije
Jelena Mrdak
CEDIS d.o.o. Podgorica
jelena.mrdak@cedis.me

## Slide 2: Uvod *Sve veća potreba za energijom -> veliko globalno zagađenje životne sredine- „Remap 2030“-40% proizv. iz OIE. *Ideološku viziju o proizvodnji električne energije iz OIE remete: problemi njenog balansiranja, upravljanja sistemom, varijabilna proizvodnja (rješenja: skladištenje ee, prognoza rada OIE, uvoz-izvoz, upravljanje potrošnjom,...) *Rad obuhvata: obračun količinskog odstupanja, određivanja cijene i finansijskog obračuna odstupanja za vjetroelektranu Krnovo, (postojanje izvjesnih troškova za koje je određeni BOS ili NBO dužan da preuzme finansijsku odgovornost); Navedene su metode balansiranja električne energije proizvedene iz OIE.

## Slide 3: Balansiranje
U slučajevima ispada proizvodne jedinice veće od 10 MW, NBO/BOS se prouzrokovana pozitivna odstupanja obračunavaju po osnovnoj cijeni C, ali najviše do početka petog sata po isteku sata u kojem je nastao ispad.
*Proces kojim se upravljanjem ponudama za smanjenje ili povećanje proizvodnje i potrošnje u realnom vremenu postiže sledeće:
*Održavanje balansa između proizv. i potr. u realnom vremenu, *Rješava problem zagušenja u prenosnoj mreži, *Održava potreban nivo regulacione rezerve.
*Balansno tržište ee organizuje OT a njim upravlja OPS.

## Slide 4: *Metode koje potpomažu proces balansiranja u realnom vremenu: *Skladištenje električne energije *Skladištenje električne energije iz mreže, *Električna vozila *Reverzibilne hidroelektrane *Prognoza rada OIE (snage vjetra, sunčevog zračenja, HyREF) *Opšti uslovi koji trebaju biti zadovoljeni u cilju kvalitetnije integracije i balansiranja el. en. iz AOIE: *Postojeće stanje mreže- „Mrežna snaga“ *Fleksibilnost TE i NE *Što bolje dizajnirana moć tržišta, da bi sistem bio efikasniji, brži i otvoren. *Kontrola sistemskim softverom i dan-unaprijed vremenska prognoza, *Tehnička poboljšanja na distributivnom nivou, napredna infrastruktura za mjerenje *Mehanizam uvoz-izvoz *Rješenje „50,2 Hz“ inv. problema, pametni invertori, *Virtuelne elektrane *Upravljanje potrošnjom

## Slide 5: Obračun količinskog odstupanja i iznosa za finansijsko poravnanje na primjeru VE Krnovo
Maksimalna ukupna instalisana snaga 72MW * Očekivana neto prosječna god. energija dostavljena na mrežu 220 000 MWh*-manje 174 240 t CO2 god. *Šavnik i Nikšić, u blizini mjesta Gvozd.
*Intezitet vjetra, raspored rada elektrana, raspodjela potrebne rezerve snage i isplaniran rad angažovanih elektrana
Sistem VE na Krnovu

## Slide 6: Količinsko odstupanje u obračunskom intervalu ya svaku BG/BOS: Wk-odstupanja = Wk-realizacije – Wk-vozni red Zona tolerancije balansne grupe/balansno odgovornog subjekta:
T= min { max { kWprijem, kWproizv, Tmin}, Psreg}
Tmin=1MW, k=0.05 Wprijem=0.
Proizvoljna karakteristika dnevne proizvodnje VE Krnovo

## Slide 7
Karakteristike realizacije bez, i sa uračunatim odstupanjima od 5%, 10%, 15% i 20%
Chart: Obračunski intervali 1-24
20% | 17.3873 | 38.2306 | 83.3668 | 30.9238 | 11.5439 | 4.704 | 8.4925 | 22.9251 | 39.8953 | 22.2351 | 23.8828 | 42.0534 | 51.8098 | 37.1024 | 29.8221 | 12.7435 | 15.0723 | 4.7924 | 5.1875 | 6.0297 | 3.8075 | 4.1129 | 4.6521 | 4.0025
15% | 16.2611 | 43.0767 | 68.0001 | 26.429 | 9.7347 | 4.897 | 9.1987 | 20.6257 | 35.4347 | 23.278 | 23.7305 | 42.5606 | 45.761 | 34.992 | 23.5626 | 13.5224 | 17.1808 | 5.232 | 4.3967 | 5.1766 | 3.2569 | 4.4786 | 4.6777 | 3.9487
10% | 17.2829 | 47.1966 | 69.0716 | 26.9268 | 9.5155 | 4.8873 | 8.0207 | 21.7128 | 33.6489 | 19.146 | 20.3997 | 38.3209 | 55.3871 | 35.8554 | 27.2062 | 13.8036 | 16.7026 | 4.7651 | 4.8583 | 5.6298 | 3.1357 | 3.5746 | 4.3356 | 4.1992
5% | 15.5401 | 44.0187 | 74.2765 | 29.2864 | 9.5212 | 5.0598 | 9.3259 | 21.7363 | 33.7725 | 20.1682 | 22.3049 | 37.2484 | 51.2014 | 40.864 | 25.8193 | 15.3225 | 16.7285 | 4.8762 | 5.1737 | 5.4471 | 3.3724 | 3.7507 | 4.1383 | 4.302
Chart: Vrijemenski period od 24 obračunska intervala tj 24 h
Prikaz iznosa u slučaju odstupanja od 20%, 15%, 10% i 5% u obračunskim intervalima periodu od jednog dana.
Ukupni iznosi za poravnanja na nivou dana u €/dana: | 448.9124
Ukupni iznosi za poravnanja na godišnjem nivou u €/godini: | 196 280
Ukupni iznosi za poravnanja na nivou dana u €/dana: | 825.7314
Ukupni iznosi za poravnanja na godišnjem nivou u €/godini: | 366 630
Ukupni iznosi za poravnanja na nivou dana u €/dana: | 1 087.6
Ukupni iznosi za poravnanja na godišnjem nivou u €/godini: | 488 990
Ukupni iznosi za poravnanja na nivou dana u €/dana: | 1 526.3
Ukupni iznosi za poravnanja na godišnjem nivou u €/godini: | 639 970
Iznosi za poravnanje troškova balansiranja u slučaju 20% odstupanja
Iznosi za poravnanje troškova balansiranja u slučaju 15% odstupanja
Iznosi za poravnanje troškova balansiranja u slučaju 5% odstupanja
Iznosi za poravnanje troškova balansiranja u slučaju 10% odstupanja

## Slide 8
Vizuelne projekcije dnevnih i godišnjih trokova za različita odstupanja

## Slide 9: Zaključak *Član 78 stav 3 aktuelnog Zakona o energetici u Crnoj Gori. *Za VE podsticajne cijene iznose 9,60 c€/kWh . *Prihod vlasnika VE Krnovo za ostvarenu proizvodnju 21 120 000 €, bez plaćanja iznosa za poravnanje odstupanja! *Bruto konzum Crne Gore 2013. godine iznosio je 3624 GWh -> VE Krnovo pokriva oko 6% konzuma *Potencirati dalju gradnju VE i PV solarnih panela. *Nezavisan sektor stručnjaka za kontrolu balansiranja, planiranje i upravljanje OIE. *Proces balansiranja, balansna odgovornost i upravljanjem sistemom na teret privatnih vlasnika OIE.

## Slide 10
Pitanja za diskusiju
Da li autor smatra da postoji mehanizam da proizvođači preuzmu makar dio troškova balansiranja kao što predlaže u zaključku?
Autor polazi od pretpostavke da će odstupanje od planirane proizvodnje da se kreće u granicama 15-20%. Međutim iskustva sa VE Krnovom su pokazala da satna odstupanja mogu da budu značajno veća. Da li je autor upoznat sa stvarnim pogonskim podacima i koliko maksimalno satno odstupanje može da se javi?

## Slide 11: HVALA NA PAŽNJI !