## Slide 1: MODELOVANJE FOTONAPONSKOG PANELA PRIMJENOM NEURALNIH MREŽA
Autori:
Maja Rolevski
Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnički fakultet
majarolevski@gmail.com
Žarko Zečević
Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnički fakultet
zarkoz@ucg.ac.me

## Slide 2: SADRŽAJ
Uvod
Ekvivalentno električno kolo solarne ćelije
Neuralna mreža
Arhitektura neuralne mreže
Usvojeni model neuralne mreže
Simulacija rada NN modela solarnog panela
Zaključak

## Slide 3
Uvod
Različiti pristupi u modelovanju solarnog panela – ekvivalentno električno kolo (jednodiodno, dvodiodno), Lambertova funkcija, soft-computing tehnika, itd.
Najčešće se koristi jednodiodno ekvivalentno električno kolo:
prednost – visoka tačnost
nedostatak – velika računska kompleksnost (implicitni oblik I-V karakteristike uslovljava primjenu iterativne metode za njeno rješavanje)
Modelovanjem solarnog panela pomoću neuralne mreže (soft-computing tehnika) dobija se eksplicitni oblik I-V karakteristike – smanjena računska složenost, visoka tačnost (čak i upotrebom NN modela jednostavne strukture); značaj NN modela – monitoring rada panela, predikcija proizvodnje električne energije, praćenje tačke maksimalne snage, itd.

## Slide 4: Ekvivalentno električno kolo solarne ćelije
I-V karakteristika solarne ćelije
(eksplicitan oblik):
Rekurzivni oblik I-V karakteristike ćelije, dobijen pomoću iterativne Njutn-Rapsonove metode:
I-V karakteristika solarnog panela, koji se sastoji od više ćelija, odnosno modula:

## Slide 5: Neuralna mreža
Arhitektura neuralne mreže:
  Struktura: ulazni sloj, jedan ili više skrivenih slojeva, izlazni sloj
  Treniranje: podešavanje težinskih koeficijenata i bias-a, u cilju generisanja odgovarajućih izlaznih podataka za odabrani set ulaznih podataka – minimizacijom funkcije performanse
  Validacija: provjera tačnosti mreže za vrijednosti ulaznih parametara iz opsega koji je podrazumijevan prilikom treniranja

## Slide 6: Neuralna mreža
  Struktura: ulazni parametri – solarna iradijansa G, temperatura solarne ćelije Tc, izlazni napon panela V;
  izlazni parametar – izlazna struja panela I
  Treniranje: za vrijednosti parova (Tc, G) koji se mogu javiti u praksi – Tc ϵ {0, 75}, G ϵ {50, 1000} ; za vrijednosti izlaznog napona V, koji varira u opsegu [0, Voc] – V ϵ {0, 54};
  funkcija performanse:
Usvojeni model neuralne mreže:

## Slide 7: Simulacija rada NN modela solarnog panela
Primjer 1. NN model – jedan skriveni sloj, tri neurona

## Slide 8
Primjer 2. NN model – dva skrivena sloja, četiri-tri neurona

## Slide 9
NN model | NN3 |  |  |  | NN4x3 |  |  | 
G[W/m2] | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 
Tc [˚C] | 10 | 50 | 60 | 100 | 10 | 50 | 60 | 100
MSE | 4.4993×10-6 |  |  |  | 6.1961×10-8 |  |  | 
MSEI | 4.77×10-6 | 3.77×10-6 | 3.08×10-6 | 1.85×10-4 | 4.70×10-8 | 3.42×10-8 | 2.48×10-8 | 5.62×10-6
MSEP | 0.0098 | 0.0069 | 0.0049 | 0.3335 | 8.92×10-5 | 4.23×10-5 | 4.10×10-5 | 0.0094
EP | 5.92×10-4 | 0.0895 | 0.1209 | 1.7650 | 1.06×10-4 | 0.0027 | 0.0033 | 0.1042
NN model | NN3 |  |  |  | NN4x3 |  |  | 
Tc [˚C] | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 
G[W/m2] | 200 | 600 | 1000 | 1400 | 200 | 600 | 1000 | 1400
MSE | 4.4993×10-6 |  |  |  | 6.1961×10-8 |  |  | 
MSEI | 3.59×10-6 | 3.51×10-6 | 3.64×10-6 | 9.55×10-5 | 1.16×10-7 | 7.70×10-8 | 5.69×10-8 | 4.20×10-8
MSEP | 0.0074 | 0.0071 | 0.0062 | 0.0773 | 1.88×10-4 | 1.16×10-4 | 8.67×10-5 | 7.77×10-5
EP | 0.0219 | 0.1637 | 0.1992 | 0.1967 | 0.0173 | 0.0039 | 0.0165 | 0.0236
Pregled vrijednosti grešaka NN modela
pri promjeni solarne iradijanse:
pri promjeni temperature ćelije:

## Slide 10: Zaključak
Omogućeno dobijanje eksplicitne zavisnosti između izlaznog parametra (izlazne struje) i ulaznih parametara (temperature solarne ćelije, solarne iradijanse, izlaznog napona) – pojednostavljena računska složenost modela
Simulacijama je utvrđeno:
NN3 model – zadovoljavajuća tačnost, jednostavna struktura
NN4x3 model – veća tačnost, kompleksnija struktura
Dakle, NN3 model predstavlja veoma dobar izbor u modelovanju nelinearnog solarnog sistema.

## Slide 11: HVALA NA PAŽNJI!