## Slide 1: SISTEMSKE USLUGE I MODEL ALOKACIJE TROŠKOVA BALANSIRANJA
EES-A CRNE GORE
STK C5
IV SAVJETOVANJE Igalo, 11.-14.5.2015.
Dr Branko Stojković, Ljubo Knežević
Ranko Redžić, Željko Adžić

## Slide 2: Struktura rada
1
Specifičnosti balansiranja elektroenergetskog sistema Crne Gore
Balansni mehanizam u Crnoj Gori
  Aktuelno rješenje
  Uočeni nedostaci
  Mgućnosti za unaprjeđenje
  Rizici primjene

## Slide 3: Opšte napomene
Nabavku pomoćnih usluga i balansiranje regulišu dva podzakonska akta:
  Metodologija za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga (donosi RAE)
  Tržišna pravila (donosi OT, odobrava RAE)
Balansni mehanizam praktično se primjenjuje od 01.10.2013. godine
  Dobra regulacija crnogorske kontrolne oblasti u okviru SMM bloka
  Problemi u primjeni, nezadovoljstvo balansno odgovornih strana, rizik od blokade mehanizma
2

## Slide 4: SPECIFIČNOSTI BALANSIRANJA EES-a CRNE GORE
Propisani nivo sistemske rezerve (200 MW) čini gotovo četvrtinu ukupno instalisanih proizvodnih kapaciteta.
samo jedan proizvodni objekat čije su tehničke karakterisitike usaglašene sa realnim potrebama za pomoćnim uslugama
jedanaest interkonektivnih dalekovoda;
još uvjek ne postoji organizovano tržite električnom energijom u zemlji i neposrednom okruženju
3

## Slide 5: SPECIFIČNOSTI BALANSIRANJA EES-a CRNE GORE
Posljedice:
Atipično visok očekivani trošak sistemskih usluga;
Ne postoji konkurencija na strani ponude – oblast je potrebno regulisati
4

## Slide 6: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Aktuelno rješenje
Specifičnosti
Energija angažovanja sekundarne regulacije je besplatna
Cijena rezervacije snage tercijarne i sekundarne regulacije je regulisana
Cijena energije tercijarne regulacije – tržišna, ali kapovana
Rezervaciju tercijerne iz uvoza pokrivaju proizvođači
Kvalitet usluge sekundarne regulacije utvrđuje se na osnovu kvaliteta rada kontrolne oblasti u interkonekciji,
Oštre zone tolerancije
Različite cijene pozitivnig i negtivnog odstupnja
5

## Slide 7: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Uočeni nedostaci
Tržišna, ali kapovana cijena tercijerne energije:
  Jedan ponuđač
  Ponuđač je ujedno i BOS
  Cijena se nikada nije približila dozvoljenom maksimumu
  Po pravilu, veoma bliska realnoj tržišnoj cijeni
6
e prednosti

## Slide 8: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Uočeni nedostaci
Neplaćanje energije preuzete ili predate po osnovu angažovanja sekundarne regulacije onemogućava određivanje osnovne cijene odstupanja zasnovane na realnim troškovima sistema u svakom periodu u kojem je sistem uspješno balansiran angažovanjem samo sekundarne regulacije.
Veoma uske zone tolerancije odstupanja, koje ne odražavaju realne potrebe sistema za disciplinom balansno odgovornih strana
Trošak/prihod nastao realizacijom kompenzacionih programa, kojima se regulišu neželjena odstupanja između operatora prenosnih sistema u interkonekciji, nije obuhvaćen Metodologijom
7

## Slide 9: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Mogućnosti za unaprjeđenje
Obuhvatanje programa kompenzacije neželjenih odstupanja Metodologijom
8

## Slide 10: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Mogućnosti za unaprjeđenje
Plaćanje usluge sekundarne regulacije i po osnovu rezervacije i po osnovu angažovanja
Trošak rezervacije snage definisati kao sastavni dio cijene korišćenja sistema
9

## Slide 11: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Mogućnosti za unaprjeđenje
10
Prilagoditi zone tolerancije

## Slide 12: Balansni mehanizam u Crnoj Gori Mogućnosti za unaprjeđenje
Ujednačiti cijene odstupanja
11
Tolerancija sistema
Tolerancija sistema
Tolerancija BOS-a
Tolerancija BOS-a
☒
☑
☑
☑
☑
☒

## Slide 13: Zaključci 1/3
Početak primjene balansnog mehanizma u njegovom punom kapacitetu, koji se u Crnoj Gori dogodio u oktobru 2013. godine, jedan je od najznačajnijih momenata deregulacije elektroenergetskog sektora zemlji.
Iako je period primjene od godinu ipo dana pokazao čitav niz nedostataka, može se konstatovati da su osnovni ciljevi primjene – identifikacija odgovornosti balansno odgovornih subjekata i pokrivanje troškova balansiranja sistema - postignuti.
Pa ipak, za funkcionalan balansni mehanizam koji uvažava realne potrebe sistema, stimuliše razvoj tržišta i na pravedan način alocira troškove, neophodno je značajno izmijeniti sadašnje rješenje.
13

## Slide 14: Zaključci 2/3
Crnogorski elektoenergetski sistem jeste specifičan i kao takav zahhtijeva atipična rješenja i kada je u pitanju balansni mehanizam.
Jedan dio primijenjenih atipičnih rješenja pokazao se kao funkcionalan i poželjan je nastavak njihove primjene, dok je druga rješenja potrebno hitno zamijeniti funkcionalnijim.
Ovlašćenje preneseno na pružaoca sistemske usluge da samostalno određuje cijenu energije angažovane u tercijarnoj regulaciji, uz široko postavljena regulatorna ograničenja, pokazalo se funkcionalnim i bez negativnog uticaja na druge tržišne učesnike, pa ga je potrebno zadržati i u budućim verzijama balansnog mehanizma.
14

## Slide 15: Zaključci 3/3
Nedostatak tretmana programa kompenzacije neželjenih odstupanja između operatora prenosnih sistema u interkonekciji je propust domaćeg zakonskog okvira i neophodno ga je hitno ispraviti.
Neplaćanje energije preuzete ili isporučene angažovanjem sekundarne regulacije uvodi ozbiljnu distorziju balansog mehanizma. Zbog toga je neophodno energiju proizvedenu angažovanjem sekundarne regulacije tretirati na način identičan kod tercijarne regulacije.
Zone tolerancije koje se primjenjuju u crnogorskom balansnom mehanizmu destimulativno djeluju na nove tržišne učesnike prosječne veličine i značajan su faktor stvaranja viška sredstava u fondu balansnog mehanizma.
15

## Slide 16
STK C5
IV SAVJETOVANJE Igalo, 11.-14.5.2015.
Pitanja recenzenta 1/3
Kakve i kolike su mogućnosti da se regulacione sposobnosti HE Piva stave u funkciju crnogorskog EES-a sa tehničkog, cjenovnog i vremenskog stanovišta?

## Slide 17
STK C5
IV SAVJETOVANJE Igalo, 11.-14.5.2015.
Pitanja recenzenta 2/3
Da li postoji opasnost da, u uslovima uspotavljanja pune konkurencije na tržištu električne energije, izgradnje novih proizvodnih objekata kao nezavisnih preduzeća i sl., tj. pojave većeg broja balansno odgovornih subjekata dođe do ‘’zloupotrebe’’ balansnog mehanizma ukoliko se primijene rešenja koja ne karakterišu ‘’izuzetno oštre zone tolerancije odstupanja balansno odgovornih grupa i cijene odstupanja koje zavise i od nivoa odstupanja balansno odgovornih strana’’? (Pod zloupotrebom se podrazumijeva svjesno i namjerno balansno odstupanje balansno odgovornog subjekta u sličajevima kada mu je jeftinija balansna električna energija nego ona koju može kupiti na tržištu).

## Slide 18
STK C5
IV SAVJETOVANJE Igalo, 11.-14.5.2015.
Pitanja recenzenta 3/3
Zašto, u okviru prepoznavanja nedostataka u primjeni balansnog mehanizma, nije navedena cijena Cneg koja je definisana u Metodologiji i utvrđena na nerealno niskom nivou (Cneg = 0,3 Cp), što, uz činjenicu da OPS nije dužan da plaća električnu energiju koja je ‘’gurnuta’’ u interkonektovani sistem, direktno utiče na stvaranje viškova sredstava u fondu balansnog mehanizma?