## Slide 1
UTICAJ POPREČNE INDUKCIJE NA VARIJABLE ASINHRONOG
MOTORA SA NELINEARNOM MAGNETSKOM KARAKTERISTIKOM
Uticaj nelinearnosti karakteristike magnećenja pokazati na jasan način
Naponske jednačine za linearnu magnetsku karakteristiku

## Slide 2
Za slučaj cilindričnog rotora sa ekvivalentiranim međugvožđem, konstantnim rasipanjima i nelinearnom karakteristikom magnećenja važi sledeća relacija:
L*m = L*m (im) Međusobna induktivnost koja ima konstantnu geometriju kola ali magnetska permeabilnost zavisi od struje magnećenja
U slučaju zasićenja magnetskog kola magnetska indduktivnost zavisi od magnetske provodnosti koja zavisi od struje magnećenja
(*1) statička indukcija
(*2) dinamička indukcija zbog rotacije prostornog vektora

## Slide 3
Karakteristika magnećenja asinhrone mašine i definicije induktivnosti

## Slide 4
Lm
Ld

## Slide 5
Brzina rotacije prostornog vektora međusobnog fluksa u sinhronom sistemu
Pad napona uslijed varijacije međusobnog fluksa je moguće prikazati formulom
Prostorni vektor struje magnećenja u pravouglim i polarnim koordinatama
Iz relacije (10) vidi se da se pad napona uslijed varijacije međusobnog fluksa sastoji od:
statičke komponente (izvod struje magnećenja po vremenu) i
2. dinamičke komponente međusobnog fluksa (rotacija prostornog vektora međusobnog fluksa u sinhronom referentnom sistemu) kao posljedica nelinearnosti magnetskog kola
U slučaju Ld=Lm linearno kolo bez poprečne indukcije

## Slide 6
Ukoliko se se nelinearna induktivnost zamijeni linearnom
Jednačina (12) postaje identična sa jednačinom (3) za linearno magnetsko kolo
Ako se zamijeni izraz (11) u (1) dobijamo sledeću jednačinu
Kada se formulu (10) zamijeni ωδ iz (9) dobija se relacija u formi pogodnoj za jednačina stanja :
Varijacija fluksa uslijed nelinearnosti magnetskog kola

## Slide 7
Brzina rotacije prostornih vektora međusobnog fluksa kod linearne i nelinearne magnetske karakteristike

## Slide 8
Brzina rotacije prostornog vektora međusobnog fluksa u sinhronom referentnom sistemu

## Slide 9: Dinamika međusobnog fluksa
Prostorni vektor međusobnog fluksa , kod linearne magnetske karakteristike rotira sinhrono sa referentnim sistemom.
Kod asinhrone mašine sa nelinearnom magnetskom karakteristikom, brzina rotacije prostornog vektora međusobnog fluksa je različita od sinhrone brzine referentnog sistema.
Razlika u brzinama prostornog vektora međusobnog fluksa i referentnog sistema je uzrok pojave dodatnog člana u jednačinama stanja asinhrone mašine .
Relativno kretanje prostornog vektora međusobnog fluksa u odnosu na sinhroni referentni sistem ,što se vidi i iz jednačine (10), ima za posljedicu poprečnu (ukrštenu) indukciju između neistoimenih d i q namota statora i rotora koja se jednim imenom zove poprečna indukcija ili poprečno zasićenje.

## Slide 10
Pad napona uslijed poprečne indukcije u naponskim jednačinama (12) statora i rotora

## Slide 11
D i Q komponente struja statora kod rada mašine na “koljenu“ nelinearne magnetske karakteristike
Asinhrona mašina nije opterećena

## Slide 12
Upoređenje elektromagnetskih momenata asinhrone mašine kada je radna tačka na “koljenu “ nelinearne magnetske karakteristike

## Slide 13
D i Q komponente struja statora kod rada mašine duboko u oblasti zasićenja nelinearne magnetske karakteristike

## Slide 14
Upoređenje elektromagnetskih momenata asinhrone mašine kada je radna tačka duboko u oblasti zasićenja nelinearne magnetske karakteristike

## Slide 15: Zaključak
Suštinski uzrok efekta poprečne indukcije (poprečnog zasićenja) je nelinearna magnetska karakteristika u ovom slučaju zbog promjenljive magnetske permeabilnosti materijala.
Nelinearnost magnetske karakteristike ima za posljedicu nesinhronu rotaciju prostornog vektora međusobnog fluksa i referentnog sistema, dopunski pad napona u naponskim jednačinama i povećanja snage i energije za formiranje magnetskog polja u poređenju sa jednačinama sa linearnom magnetskom karakteristikom.
To za posljedicu ima nesinhronu rotaciju prostornog vektora međusobnog fluksa i referentnog sistema, i ukrštenu indukciju između neistoimenih d-q namota statora i rotora koju jednim menom zovemo poprečna indukcija (poprečno zasićenje)

## Slide 16: Pitanje: Ono što suštinski može da se postavi kao pitanje je sledece (autoru za razmišljanje): ako se u obzir uzme nelinearna magnetska karakteristika, tada struja magnecenja nije više prostoperiodicnog (sinusnog) oblika pa samim tim se ona ne može opisati svojim kompleksnim predstavnikom, kako je to uradeno u (10) !?
Efektivne , izmjerene vrednosti struje magnećenja se u oblasti linearnosti
množe sa a u oblasti nelinearnosti sa 2 da bi se uvažila upravo ta nelinearnost magnetske karakteristike [9] (D.D.Ma, et al.)

## Slide 17
2. im,a,b,c periodične i nesinusoidalne
1. im,a,b,c periodične i sinusoidalne
modul i brzina rotacije su zavisni od vremena
modul i brzina rotacije su konstantni
Definicija prostornog vektora
Međutim u ovom slučaju ‚u jednačini (10) se ne radi o prostoperiodičnoj veličini već o prostornom vektoru, prema [8] , [10] , [12]